LE SECHAGE SOLAIRE

Le séchage est, soit un moyen de conservation, soit une étape dans la transformation de  certains  produits.  Il  est  utilisé  dans  le  monde  rural  et  dans  le  monde  industriel  à  travers l’agro-alimentaire.

Les  séchages  qui  fonctionnent  avec  des  combustibles  fossiles  nécessitent  et  consomment beaucoup d’énergie.   Le   prix   du   pétrole   va   grandissant   ces   dernières   années   et   va apparemment  continuer  sa  flambée,  il  est  donc  important  de  développer  un  système  de séchage  gratuit  en  énergie :  le  séchage  solaire  en  est  un.  Il  utilise  uniquement  l’énergie  du soleil qui est gratuite et inépuisable.

Les  séchoirs  solaires  sont  faciles  à  construire  avec  des  outils  et  des  matériaux  localement  disponibles et peuvent fonctionner par convection naturelle. Le séchage nécessite de l’énergie et de la chaleur dépendant de la teneur en humidité de l’air, du  système  de  séchage  utilisé,  de  la  température  de  séchage  et  des  spécificités  du  produit concerné (épaisseur, superficie, et résistance à l’air) et de l’humidité contenu dans l’élément à sécher. Le fonctionnement du séchoir dépendra directement de la quantité d’irradiation et de l’humidité du lieu d’utilisation.

Il existe deux grands types de séchoirs solaires :

- Les séchoirs solaires directs

- Les séchoirs solaires  indirects.

« Tous  les  avis  examinés  s’accordent  sur  des  températures  de  séchage  comprises entre 35° et 82°C et de 43.5 à 60°C sont les plus communes. »

Le séchoir solaire direct

Le  séchage  solaire  direct  utilise  les  rayons  directs  du  soleil  pour  sécher  les  aliments.  Il  est simple à réaliser. Il nécessite par exemple une boîte en bois, troué en bas et en haut  pour  laisser  l’air  froid  entrer  par  le  bas  et  l’air  chaud  sortir  par  le  haut.  Cette  boîte contient les claies où seront sécher les aliments, elle est recouverte d’une vitre pour augmenter l’effet de serre.

- Trous d'aération (pour qu'il n'y ait pas de condensation)

- plaque de verre ou de plastique transparent.

- Avantages: simple à réaliser, déplacer.

- Inconvénients: l'exposition directe aux rayons du soleil dégrade les aliments car le rayonnement ultra-violet détériore les vitamines, les protéines et la couleur des aliments. Les denrées n’ont plus la même saveur ni la même qualité nutritive.

Le séchoir solaire indirect

- Entrée d'air à hauteur réglable avec un filet anti-insectes. Le réglage du flux d’air permet d’atteindre la température idéale.

- Partie « capteur solaire » exposée aux rayons du soleil. Sous une vitre, vous pouvez recouvrir la partie inférieure d'un matériau de couleur noire (peinture, tissus...). La vitre doit être inclinée à la même latitude que le lieu ou sera utilisé le séchoir.

- Supports pour aliments faits de grillage fin (de sorte à laisser circuler l'air). Il est préférable que cette partie ne soit pas à la lumière pour un séchage de meilleure qualité.

- Cheminée. Celle-ci peut permettre une optimisation du flux d'air, pour ce faire il faut la faire de manière rectangulaire, utiliser un revêtement transparent placé face au sud, et des revêtements opaques dans les autres directions, recouverts de papier d'aluminium sur la face intérieure. Les rayons lumineux vont ainsi chauffer l'air sortant et donc créer une aspiration.

- Avantages: chaleur moins destructrice que le chauffage direct.

- Inconvénients: plus compliqué à réaliser.

Le temps de séchage dépend de l’ensoleillement, de l’humidité de l’air et de l’épaisseur des aliments,  plus  les  aliments  sont  épais  plus  le  temps  de  séchage  sera  long.  De  manière générale,  les  plantes  sécheront  plus  rapidement  (quelques  heures)  que  les  fruits  plus  juteux : 2 jours  de  soleil suffisent pour sécher plusieurs kilos de fruits.

Pour savoir si les aliments sont bien secs, on peut les disposer dans un sac plastique fermé et les laisser durant une journée dans un endroit abrité et sec. Si de la condensation s’est créé, les aliments ne sont pas encore secs, il faut les replacer dans le séchoir.

Difficultés :

- Trouver la bonne température. En effet, si l'air est trop chaud alors les fruits (ou les feuilles, fleurs...) cuisent au lieu de sécher. Si l'air est trop froid alors   ils   pourrissent! Un   thermomètre   doit   permettre   de   vérifier   la température et d'agrandir la sortie d'air si nécessaire.

- Protéger  le  séchoir  des intrusions des insectes. Un grillage  muni  d'une moustiquaire à l'entrée et à la sortie du séchoir peut suffire.

- Les   fruits   à   sécher   doivent   être   au   contact   d'un   matériau   propre   et facilement lavable. Un tissu pour moustiquaire est bien adapté.

Améliorations possibles :

  - Isoler les parois avec de la sciure de bois ou un matériau isolant

Monter le séchoir sur roulettes pour le déplacer facilement

Fruits et légumes donnant de bons résultats

- Abricots: Dénoyauter, couper en deux. Inutile d'enlever la peau. Excellent. Seul inconvénient par rapport aux abricots secs que l'on trouve dans le commerce: ils brunissent.

- Bananes: enlever la peau, couper en 2 ou trois tronçons que l'on découpe ensuite en 4 dans le sens de la longueur. Très bon résultat, équivalent aux bananes séchées du commerce.

- Cerises: Même chose : dénoyauter et couper en deux - Excellent.

- Fraises: C'est indiscutablement le fruit qui donne le meilleur résultat au séchage. Le parfum ressort, la fraise est fondante... II faut couper la fraise en deux et la poser face coupée en haut.

- Groseilles à maquereaux: Délicieux. Le goût est celui de la nèfle. II faut les ouvrir un peu pour aider l'eau â sortir.

- Haricots : Très intéressant : ils ne perdent pas leur goût et reprennent un aspect correct à l'eau bouillante.

- Myrtilles: excellent.

- Poires: Enlever la peau, couper en tranches, c'est excellent! En Savoie, les anciens faisaient sécher des poires dans le four à pain, profitant de la chaleur résiduelle après la fournée. Cela s'appelle la "poire tapée". II existe un gâteau qui se fait avec ces poires ainsi séchées (façon : sorte de gratin).

- Pêches: Il faut enlever la peau (qui est amère), dénoyauter et couper en morceaux. C'est excellent.

- Pommes: Enlever la peau. Couper en tranches. Excellent.

- Prunes: Reines-claudes, mirabelles, quetsches, etc. sont délicieuses. On ne peut pas les sécher entières (comme les pruneaux), car les séchoirs ne sont généralement pas assez puissants. II faut les ouvrir, les dénoyauter et les poser la peau contre le grillage de la claie.

- Tomates : couper en deux - Excellent.

En général, les fruits qui donnent les meilleurs résultats sont ceux qui sont les plus acides.

Pour cette raison, on a intérêt à faire sécher les fruits avant maturité complète.

### Fruits et légumes ne donnant pas de bons résultats

- Framboises: Immangeable : on dirait du gravier... On peut cependant ensuite en faire un excellent vin de framboise, en les mettant dans du vin rouge, et en rajoutant de l'eau de vie et du sucre. Cette recette est utilisable avec les framboises ayant naturellement séché sur l'arbuste.

- Courgettes: Aucun intérêt (on ne retrouve que des filaments qui ne regonflent pas plongés dans l'eau et qui n'ont pas de goût).